## Slide 1
ING. ROBERTO ISAAC SUASTE MARTINEZ

## Slide 2
CONTENIDO
  COMUNICACIÓN SERIAL
  CONFIGURACIÓN DEL PIC16F1827

## Slide 3
  TECNOLOGÍA BLUETOOTH

## Slide 4
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal que posibilita la transmisión de datos entre dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz.
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:
Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
Eliminar los cables y conectores entre éstos.

## Slide 5
Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal

## Slide 6
Computadoras
Smartphone
Tabletas Electrónicas

## Slide 7
MODULOS BLUETOOTH
HC-06
MX$400
RN-42
RN-41
MX$750
MX$950

## Slide 8
  MODULO RN-42

## Slide 9
Características
Configurable por USART (del microcontrolador)
Recibe Comandos AT
Velocidad de transferencia de datos por USART de 3Mbps
Con modo de bajo consumo
Compatible con todos los dispositivos Bluetooth con soporte SPP
Operación de 3.3V a 5V
Con regulador y acoplamientos de voltaje incluidos
Contiene Led´s de estado y energía
Compatible con el Bluetooth v2.0

## Slide 10
Hardware

## Slide 11
BT RN-42 | Microcontrolador
CTS-I | NC
VCC | 3.3 V – 5 V
GND | GND
TX-O | RX
RX-I | TX
RTS-O | NC

## Slide 12
Emparejamiento con dispositivo móvil - PC
VER VIDEO 1

## Slide 13
Click Derecho

## Slide 14
Click Izquierdo

## Slide 15
Búsqueda de dispositivos

## Slide 16
Una vez hecho Click en Siguiente

## Slide 17
Escribir código de emparejamiento del dispositivo

## Slide 18
Código de Default: 1234

## Slide 19
Configurando dispositivo

## Slide 20
Dispositivo agregado correctamente

## Slide 21
Información de puerto COM

## Slide 22
Módulos BT emparejados

## Slide 23
Click Derecho -> Propiedades

## Slide 24
Hardware

## Slide 25
Software Terminal
Programa que nos permita conectarnos con ciertos dispositivos a través de puertos serie. (PUERTO COM)
Ejemplo de ellos para la PC son:
Hyperterminal
XCTU
DOCKLIGHT

## Slide 27
Comandos AT
Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un Terminal.
Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention.
El envío de comandos AT requiere la siguiente estructura:
AT, SENTENCIA
OK  Respuesta correcta
ERROR  Respuesta Incorrecta

## Slide 28
Comandos AT – RN-41
$$$ -- CMD __ Modo Configuración
SN, NOMBRE -- OK __Cambiar Nombre
SR, CONTRASEÑA – OK __Cambiar Contraseña
SU, BAUDAJE – OK __Cambiar Baudaje
---, __Salir Modo Configuración
AT, SENTENCIA
OK  Respuesta correcta
ERROR  Respuesta Incorrecta

## Slide 29
Emparejamiento con Smartphone o Tablet
ANDROID 2.2 o SUPERIOR

## Slide 30
Dispositivos con iOS ANDROID
Mas del 65% de equipos electrónicos.
SAMSUNG
MOTOROLA
LG
HTC
ALCATEL, ETC.

## Slide 31
PLAY STORE

## Slide 32
APP´S GRATUITAS
TerminalBT
BlueTerm
BluControl

## Slide 33
DISEÑO DE APLICACIONES

## Slide 34
DISEÑO DE APLICACIONES

## Slide 35
  APLICACIONES

## Slide 36
DOMOTICA
    Control de Luces o aparatos electrónicos
SISTEMAS DE SEGURIDAD
    Alarmas de autos
    Control de acceso
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
    Control de maquinaria

## Slide 37: GRACIAS POR SU ATENCION