## Slide 1
ING. ROBERTO ISAAC SUASTE MARTINEZ

## Slide 2
CONTENIDO
  Modo de Operación del ADC
  Subrutina de Adquisición y Conversión de Datos

## Slide 3
  PROCEDIMIENTO DE UNA CONVERSIÓN A/D

## Slide 4
Configuración de Puertos
  Deshabilitar los pines de salida (TRIS)
  Configurar los pines como analógicos (ANSEL)
Configuración del módulo ADC
  Configurar el voltaje de referencia
  Seleccionar el reloj de conversión del ADC
  Seleccionar el canal de entrada del ADC
  Activar el módulo ADC
Configurar la interrupción por ADC (Opcional)
  Habilitar las interrupciones globales
  Habilitar las interrupciones por periféricos
  Habilitar la interrupción por ADC
  Borrar la bandera de interrupción por ADC
  Subrutina de Inicialización del ADC

## Slide 5
Esperar el tiempo de adquisición requerido (100ms)
Comenzar la conversión ajustando en 1 el bit GO/DONE
Esperar a que la conversión AD se complete, checando lo siguiente:
  Checar el estado del bit GO/DONE
  Esperar la interrupción por ADC (en caso de que este habilitada)
Leer el Resultado del ADC:
Limpiar la bandera del ADC (requuerido en caso de que la interrupción este activada)
  Subrutina de Adquisición y Conversión de Datos

## Slide 6
Espera Tiempo de Adquisición (100ms)
Comienza la Conversión
GO/DONE = 1
¿Ya termino la conversión?
GO/DONE = 0 ?
  No
  Si
Lee resultado Binario del ADC
ADRESH y ADRESL

## Slide 7
Una vez ya el resultado este en los registros ADRESH y ADRESL:
Respaldamos dicho resultado en RPG llamados DATOH y DATOL.
Posteriormente mandamos llamar a la subrutina de BIN – BCD la cual convertirá el valor binario a un sistema BCD.
Una vez tengamos el resultado en BCD lo convertimos a ASCII sumándole el valor de 30.
  Subrutina de Adquisición y Conversión de Datos

## Slide 8
Subrutina BIN-BCD
Binario a BCD
Convertir a ASCII
Unidades + 30
Decenas + 30
Centenas + 30
Millares + 30
Respalda el resultado Binario del ADC en RPG’s
DATOH y DATOL
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
M | C | D | U
0 | 5 | 1 | 1

## Slide 9
  DESPLIEGUE DE DATOS

## Slide 10
Una vez ya teniendo los datos de la conversión en ASCII, ya nos es posible enviarlos a algún periférico de salida, como:
LED’S
Pantallas de LCD
Dispositivos Móviles (Comunicación Serial)
  Subrutina de Adquisición y Conversión de Datos

## Slide 11
Para habilitar el módulo ADC, el bit ADON del registro ADCON0 debe estar en “1”
Si ajustamos el bit GO/DONE del registro ADCON0 en “1”, entonces comenzará la Conversión Analógica Digital.
Para manejar generar internamente un voltaje, vea la sección 14.0 “FRV (Voltaje de Referencia Fijo)

## Slide 12
  Selección del Canal

## Slide 13
Existen 14 selecciones de canal disponibles:
Pines Analógicos – AN<11:0>
Salida DAC (Convertidor Digital Analógico)
Salida FVR (Voltaje de Referencia Fijo)

## Slide 14
Los bits CHS del Registro ADCON0 determinan que canal esta conectado al circuito de muestreo:
**Cuando se cambian los canales, un retardo es requerido antes de la siguiente conversión.

## Slide 15
Configuración del Registro ADCON0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 16
Configuración del Registro ADCON0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 

## Slide 17
Configuración del Registro ADCON0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 18
  Selección del Voltaje de Referencia

## Slide 19
El Voltaje de Referencia del ADC puede ser generado internamente por software o externamente suministrado.
En esta ocasión se trabajará con el voltaje externamente suministrado por el programador.
Para manejar generar internamente un voltaje, vea la seccion 14.0 “FRV (Voltaje de Referencia Fijo)

## Slide 20
Los Bits ADPREF del registro ADCON1 proporcionan el control del Voltaje de Referencia Positivo. El cual puede ser:
VREF + Pin
VDD
FVR 2.028V
FVR 4.096V
Los Bits ADNREF del registro ADCON1 proporcionan el control del Voltaje de Referencia Negativo. El cual puede ser:
VREF + Pin
VSS

## Slide 21
Configuración del Registro ADCON1
Voltaje de Referencia
 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22
Configuración del Registro ADCON1
Voltaje de Referencia
 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 23
  Selección de la Fuente de Reloj para la Conversión

## Slide 24
TAD

## Slide 25
La Fuente de Reloj de Conversión es ajustable por software a través de los bits ADCS del registro ADCON1. Existen 7 posibles opciones de Reloj.
FOSC/2
FOSC/4
FOSC/8
FOSC/16
FOSC/32
FOSC/64
FRC (Oscilador Interno Dedicado)

## Slide 26
El tiempo para completar una conversión de bits se define como TAD.
Una conversión de 10 bits requiere 11.5 periodos TAD.

## Slide 27
Las celdas sombreadas están fuera del rango recomendado.
La fuente FRC tiene un tiempo TAD típico de 1.6 s por VDD.
Para tiempos de conversiones mas rápidas se recomienda la selección de otra fuente de reloj.

## Slide 28
Configuración del Registro ADCON1
Fuente de Reloj del ADC
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 29
  Selección del Formato del Resultado

## Slide 30
El resultado de la conversión analógica a digital de 10 bits, puede ser suministrada en 2 formatos:
Justificación a la Izquierda
Justificación a la Derecha
El bit ADFM del registro ADCON1 controla el formato de salida

## Slide 32
Configuración del Registro ADCON1
Selección del Formato de Resultado
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 33
Configuración del Registro ADCON1
Valor Final
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 34: GRACIAS POR SU ATENCION